1600继电保护测试仪主要技术参数说明

详细介绍：

— 、交流电流输出

6相电流输出时每相输出（有效值）    0～30A   输出精度   ∠0.2级（主量程内

3相电流输出时每相输出（有效值）    0～60A

6相并联电流输出（有效值）         0～180A

相电流长时间允许工作值（有效值）   10A

相电流zui大输出功率    80VA

6相并联电流zui大输出时允许工作时间   10s

频率范围（基波）    0～1000Hz

谐波次数    0～20 次

二、直流电流输出

电流输出   0～±10A / 每相 ，0～±60A / 6并   输出精度   0.5级

zui大输出负载电压    18V

—  交流电压输出

相电压输出（有效值）    0～120V    输出精度   0.2级

线电压输出（有效值）    0～240V

相电压 / 线电压输出功    80VA / 100VA

频率范围（基波）    20～1000Hz

谐波次数    1～20次

三、直流电压输出

相电压输出幅值    0～±160V    输出精度   0.5级

线电压输出幅值    0～±320V

相电压/ 线电压输出功率    70VA / 140VA

四、开关量

10路开关量输入   空接点，电位接点，接入无极性随便接线自动识别

空接点      1～20mA，24V

8对开关量输出          DC：220 V／0.2 A；AC：220 V／0.5 A

五、 时间测量范围

0.1ms ～ 9999s ，    测量精度 ＜0.1mS