JBC-03继保校验仪的面板及操作键说明

JBC-03继保校验仪是在原基础上开发成功的新一代校验装置。本仪器内部的交直流电压、电流源采用了新电源技术，为现场人员将电源仪器技术用于其它实验提供了便利，本仪器实现简化操作的前提下，增加仪器的功能，能对各种常见的继电器进行各项校验且面板布置精巧，让操作者操作简便，一目了然。

继保校验仪采用高性能的嵌入式工业控制计算机和大屏高分辨力彩色液晶显示屏，可以提供丰富直观的信息，包括设备当前的工作状态、下一步工作提示及各种帮助信息等。配备有超薄型工业键盘和光电鼠标，可以象操作普通PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。配有外接USB接口，可以方便地进行数据存取和软件维护。无需外接其它设备即可以完成所有项目的测试，自动显示、记录测试数据，完成矢量图和特性曲线的描绘。采用高性能D/A转换器，产生的波形精度高、线性好，并且具备良好的瞬态响应和幅频特性，在整个测量范围内都能保证波形精度等指标要求。可直接输出交流电压、交流电流、直流电压、直流电流，可变幅值、相位、频率，2-20次谐波。功率放大部分采用新型大功率高保真线性功放电路，输出功率大、纹波干扰小，每相电压可输出120V、电流可输出30A。在输出电流达到30A时，波形仍能保证不失真、不削峰。提供各种自动测试软件模块和GPS同步触发试验（选配）等。可以完成各种复杂的校验工作，能方便地测试及扫描各种保护定值，进行故障回放。可以实时存储测试数据，显示矢量图，打印报表等。采用精心设计的机箱结构，体积小，散热良好，重量轻，易携带，流动试验方便。

JBC-03继保校验仪面板说明：

1.交流电流AC，A（100A、20A）输出接线柱；

2.直流电流DC，A（5A、200A）输出接线柱，红色为“＋”，黑色为“－”；

3.交流电压AC，V输出接线柱；

4.直流电流DC，V输出接线柱，红色为“＋”、黑色为“－”；

5.输入端子；

6.LCD液晶显示器；

7.打印机；

8.直流5A、200mA旋钮顺时针方向旋转，输出由小至大；

9.调压器，调节交流电流、交流电压，旋钮顺时针方向旋转，输出由小至大；

10.功能操作键盘；

11.输出开关；

12.电源开关；

13.电源插座（AC，220V）（5A）。

JBC-03继保校验仪操作键说明：

1.打印：测试结束后，可用此键打印测试数据。并可重复打印多次。

2.测时：把电压（电流）调整到额定值时，按此键自动测量继电器吸合断开时间三次。

3.测值：自动测试继电器的吸合、断开电压（电流）值，重复测三次。

4.右移：光标右移。

5.上翻：数字加1或向上选择菜单。

6.下翻；数字减1或向下选择菜单。

7.备用：用于控制直流电流输出。

8.返回：表示放弃或返回上一级菜单。

9.确认：表示确认或进入下一级菜单。